## Slide 1: 임베디드 시스템 2차중간발표
컴퓨터공학과 15012974 최태호

## Slide 2: 현재까지의 진행사항 및 완성된 사항
캡처된 화면을 분석하는 방법으로는 활용도를 고려하여 객체인식방식을 사용
객체인식 모델은 yolo를 사용
카메라 캡처 후 객체인식분석 테스트 완료
라즈베리파이에 스피커 연결 후 음성파일 출력 테스트 완료
상황 발생 판단하여 LED알람과 스피커 알람 출력 테스트 완료
카메라를 통해 화면을 캡처한 후 분석하여 텍스트파일로 출력하는 부분 처리를 위해
YOLO의 소스파일들을 분석중

## Slide 3: Embedded system을 고려한 optimization 수행 내용 및 계획
센서를 사용하려고 했으나 현재 보유한 센서들로 테스트한 결과 상황판단이
불가능하여 센서는 사용하지 못했습니다.
계획한 시나리오대로 시스템이 수행된다면 객체분석 속도를 개선할 생각입니다.
속도가 개선된다면 실시간 분석 등 2차적인 optimization을 수행할 계획입니다.

## Slide 4: 시나리오 1 - 애완동물 탐지안될 시
카메라는 배변패드를
60초마다 캡처(Opencv)
애완동물을 제외한
다른 객체들이 카메라에
캡처 후 분석된다.
캡처한 영상을
YOLO를 통해 객체분석
dog나 cat이 아니면
분석결과가 txt파일로
출력되지 않는다.
txt파일 내용이 존재하지
않으면 상황이 발생하지 않은것으로 판단한다.
알람을 울리는 명령을
실행하지 않고 넘어간다.
사용자와 애완동물은 다른 공간에 있는 상황이고
따라서 사용자는 애완동물의 배변활동을 인지하지 못하고 제때에 처리하지 못하는 상황이다.
카메라는 배변패드를
60초마다 캡처(Opencv)
캡처한 영상을
YOLO를 통해 객체분석

## Slide 5: 시나리오 2 - 애완동물 탐지 시
카메라는 배변패드를
60초마다 캡처(Opencv)
애완동물이 배변활동을
하기위해 배변패드에
들어온다.
캡처한 영상을
YOLO를 통해 객체분석
분석결과에 dog나 cat이
탐지된다.
분석결과를 txt파일로
출력한다
출력 예 [dog : 95%]
txt파일의 내용이
존재하면 상황이 발생한것으로 판단 알람명령 실행
사용자와 애완동물은 다른 공간에 있는 상황이고
따라서 사용자는 애완동물의 배변활동을 인지하지 못하고 제때에 처리하지 못하는 상황이다.
LED신호와 스피커로
음성파일을 출력하는
명령 실행
알람을 들은 사용자는
배변상황을 인식하고
배변을 처리한다.

## Slide 6: 감사합니다